| УТВЕРЖДАЮ | СОГЛАСОВАНО |
| --- | --- |
| Начальник УРПС ПАО «Татнефть» | Генеральный директор ООО «ГСИ-Гипрокаучук» |
| _____________________А.А. Нурмиев «_____»______________2020 г. | _____________________Г.В. Шиенок «_____»______________2020 г. |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение Оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту «Реконструкция компрессорной установки отбензиненного газа (КУОГ) УТНГП)»

Техническое задание на выполнение оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) планируемого к строительству объекта «Реконструкция компрессорной установки отбензиненного газа (КУОГ) УТНГП», представляется для общественного обсуждения в соответствии с требованиями действующего Российского законодательства.

Настоящее техническое задание (далее ТЗ) является неотъемлемой частью тома «Оценка воздействия на окружающую среду». Разработанные материалы оценки воздействия, равно как и данное Техническое задание на разработку материалов ОВОС являются публичными документами. В соответствии с действующим законодательством указанные документы подлежат обязательному общественному обсуждению, размещаются в открытом доступе с целью ознакомления граждан и общественных организаций (объединений) с техническим заданием на ОВОС и материалами ОВОС.

ТЗ рассылается участникам процесса оценки воздействия на окружающую среду по их запросам и доступно для общественности в течение всего времени проведения оценки воздействия на окружающую среду.

Общественные обсуждения намечаемой деятельности проводятся в соответствии с «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» (утв. Приказом Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000г. № 372) (далее по тексту – Положение).  Участие общественности в подготовке и обсуждении материалов оценки воздействия на окружающую среду обеспечивается Заказчиком, как неотъемлемая часть процесса проведения оценки воздействия на окружающую среду, организуется органами местного самоуправления или соответствующими органами государственной власти при содействии Заказчика.

Порядок обсуждения с общественностью ТЗ на выполнение ОВОС и последующее обсуждение материалов ОВОС установлен указанным выше Положением.

Настоящим техническим заданием определяются объём и порядок проведения оценки воздействия на окружающую среду.

| № | Наименование | Содержание данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1. | Основание для разработки | Заказ № 120 к Рамочному договору № 3700-1 от 11.09.2013 Задание на разработку проектной документации «Реконструкция компрессорной установки отбензиненного газа (КУОГ) УТНГП» |
| 2. | Заказчик | Управление по реализации проектов строительства ПАО «Татнефть» 423450, Республика Татарстан, район Альметьевский, город Альметьевск, улица Ленина, 75 |
| 3. | Разработчик проектной документации, ОВОС | ООО «ГСИ-Гипрокаучук», 105318, г. Москва, ул. Ибрагимова д.15 корп.1 Руководитель проекта: Панов М.Н. Тел: 7(499)973-75-75 (доб. 7086) panov-mn@gpkauchuk.ru |
| 4. | Месторасположение строительства | Российская Федерация, РТ, Альметьевский муниципальный район, г. Альметьевск, Бугульминский тракт 12, площадка газоперерабатывающего завода, КУОГ Управления «Татнефтегазпереработка» (УТНГП). |
| 5. | Цель проведения ОВОС | Анализ наиболее значимых экологических последствий строительства и эксплуатации объекта и разработка предложений по их предупреждению и снижению |
| 6. | Основные задачи при проведении оценки воздействия на окружающую среду | 7.1. Проведение оценки воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной деятельности по реконструкции компрессорной установки отбензиненного газа (КУОГ) УТНГП на этапе подготовки проектной документации, которая может оказать прямое или косвенное воздействие на окружающую среду (ст. 32 Федерального закона от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»). В соответствии с требованиями, установленными «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», утверждённым приказом Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды от 1605.2000 №372 (далее – положение об ОВОС). 7.2. Выявление характера, интенсивности, степени опасности влияния планируемой хозяйственной деятельности на состояние окружающей среды с учетом изменений, связанных с реализацией технических решений в объеме разработанной проектной документации. 7.3. Предотвращение или смягчение воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду и связанных с ним социальных, экономических и иных последствий. 7.4. В ходе оценки воздействия на окружающую среду должны быть реализованы следующие этапы, процедуры и виды работ: – определение характеристик намечаемой хозяйственной деятельности и возможных альтернатив (в том числе отказа от деятельности); - анализ состояния территории, на которую может оказать влияние намечаемая хозяйственная и иная деятельность (состояние природной среды, наличие и характер антропогенной нагрузки и т.п.); - выявление возможных воздействий намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду; - оценка воздействий на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности; - определение мероприятий, уменьшающих, смягчающих или предотвращающих негативные воздействия, оценка их эффективности и возможности реализации; - разработка предложений по программе экологического мониторинга и контроля на всех этапах реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности; - подготовка предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности (включая краткое изложение для неспециалистов); Со стороны заказчика: – организация информирования и обсуждения с общественностью проектной документации и материалов ОВОС по намечаемой деятельности для выявления и учета общественного мнения при принятии решения Заказчиком о реализации намечаемой деятельности; – организация проведения государственной экологической экспертизы проектной документации по объекту «Реконструкция компрессорной установки отбензиненного газа (КУОГ) УТНГП» в установленном законодательством порядке. |
| 7. | Сроки проведения ОВОС | Начало – октябрь 2020г. Завершение – январь 2021 г. |
| 8. | Назначение и основные технико-экономические показатели | 9.1. Компрессорная установка отбензиненного газа предназначена для приема отбензиненного газа с установок низкотемпературной конденсации и ректификации, и осушки V-ой очереди завода с давлением 10-15 кгс/см2 (1,0-1,5 Мпа), компримирования его до 23,4-44 кгс/см2 (2,34-4,4 Мпа) и дальнейшей транспортировкой в магистральный трубопровод. 9.2. Мощность компрессорной установки отбензиненного газа - 498,62 млн. нм3 в год. 9.3. Компрессорная установка отбензиненного газа завода 7/8 содержит в своем составе: - компрессорный зал, в котором установлены три типа газомотокомпрессоров 10ГК (далее ГМК10ГК): - 10ГКМ1/25-55 – 1 шт. мощностью 735 кВт; - 10ГКН1/25-55 – 5 шт. мощностью 993 кВт; - 10ГКНА1/25-55 -1 шт. мощностью 1103 кВт; - площадку охлаждения и сепарации отбензиненного газа; - циркуляционную насосную для подачи воды на охлаждение силовых и компрессорных цилиндров газомотокомпрессоров; - площадку охлаждения циркуляционной воды «горячего» и «холодного» циклов; - масляное хозяйство для приема, хранения и распределения по газомотокомпрессорам свежего масла, а также сбора и откачки отработанного масла; - систему пускового воздуха для продувки и пуска газомотокомпрессоров; - узел дополнительной сепарации сухого отбензиненного газа; - узел коммерческого учета расхода отбензиненного газа на магистральный трубопровод; - узел учета и редуцирования отбензиненного газа. В рамках реконструкции предусматривается проведение ряда технических работ. |
| 9. | Содержание материалов | Материалы ОВОС должны содержать следующие сведения: - Общие сведения. - Описание альтернативных вариантов достижения цели намечаемой хозяйственной деятельности - Характеристика проектируемого объекта. Описание намечаемой деятельности. - Цель и потребность в реализации проекта. - Оценка существующего состояния компонентов окружающей среды – атмосферного воздуха, водных ресурсов, земельных ресурсов, растительного и животного мира в районе размещения объекта, - зоны с особыми условиями использования территорий, включая особо охраняемые природные территории, а также наличие объектов культурного наследия. - Социально-экономическую характеристику района размещения и влияние на неё проектируемого объекта. - Виды воздействия на окружающую среду в результате реализации проекта. - Оценка воздействия на окружающую среду – атмосферу, водные объекты, почвенный покров, растительный и животный мир, а также оценка воздействия отходов. - Оценка воздействия при аварийных ситуациях. - Мероприятия по предотвращению или снижению негативного воздействия на окружающую среду. - Выявленные при проведении оценки неопределенности в определении воздействий намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду. - Предложения по программе мониторинга на проектируемом объекте и компонентов окружающей среды. - Материалы общественных обсуждений (представляются в окончательном варианте материалов ОВОС). - Резюме нетехнического характера. |
| 10. | Исходные данные, передаваемые Заказчиком | Заказчик предоставляет следующие исходные данные: - том ПДВ УТНГП; - разрешение на выброс ЗВ; - проект санитарно-защитной зоны; - экспертное заключение на проект санитарно-защитной зоны; - санитарно-эпидемиологическое заключение; - план экологического контроля (мониторинга); - результаты экологического контроля (мониторинга) за 2017-2019 год; - форма статистической отчетности 2ТП-воздух за 3 года; - нормативы допустимого сброса; - сведения о работе очистных сооружений; - сведения о работе водозабора технической воды на р. Ст.Зай. - форма статистической отчетности 2ТП-водхоз; - перечень образующихся отходов; - лицензия на право обращения с отходами; - паспорта опасных отходов; - форма статистической отчетности 2ТП-отходы; - иные сведения по дополнительному запросу исполнителя. Предварительное информирование в средствах массовой информации федерального, регионального и местного уровня о начале работ по Техническому Заданию ОВОС и материалов ОВОС осуществляется из средств Заказчика. |
| 11. | Перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями которых необходимо провести процедуру ОВОС | Комплект документации по оценке воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду (ОВОС) должен быть разработан в соответствии с требованиями действующих нормативных документов: - Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; - Федеральный закон от 04.05.1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»; - Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ (ред. от 26.07.2019) "Об отходах производства и потребления" -Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; - Федеральный закон от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»; - Федеральный закон от 24.04.1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире»; - Федеральный закон от 14.03.1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»; - Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.02 № 73-ФЗ; - Федеральный Закон РФ «О недрах» от 21.02. 1992 г. № 2395-1; - Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; - Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.97 № 116- ФЗ; - «Земельный кодекс РФ» от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ; - «Лесной кодекс РФ» от 4.12.2006 г. № 200-ФЗ; - «Водный кодекс РФ» от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ; - Постановление Правительства РФ от 13.08.1996 г. № 997 «Об утверждении требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи»; - Постановление Правительства РФ от 03.03.2018 г. № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон»; - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция»; - Приказ Госкомэкологии России от 16.05.2000 г. № 372 «Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации». |
| 12. | Основные методы проведения оценки воздействия на окружающую среду | Материалы ОВОС должны быть выполнены в соответствии с законодательными и нормативными требованиями РФ в области охраны окружающей среды, природопользования, а также удовлетворять требованиям региональных законодательных и нормативных документов. Материалы ОВОС необходимо выполнить на основе: - имеющейся официальной информации и нормативной экологической документации Заказчика; - выполненных инженерно-экологических, гидрометеорологических, геологических, геодезических изысканий; - принятых проектных решений. При выявлении недостатка в исходных данных и других неопределенностей в определении воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду, описать данные неопределенности, оценить степень их значимости и разработать рекомендации по их устранению. |
| 13. | План проведения консультаций с общественностью | Проведение консультаций с общественностью осуществляется в соответствии с Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утв. Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 №372 и включает: Предварительное информирование в средствах массовой информации федерального, регионального и местного уровня о начале работ по ОВОС проекта строительства и предоставление Технического Задания на проведение ОВОС для замечаний и комментариев – октябрь 2020 г. Сбор замечаний и предложений к Техническому Заданию на проведение ОВОС – октябрь 2020 г - ноябрь 2020 г. Информирование в средствах массовой информации федерального, регионального и местного уровня о сроках и месте доступности предварительного варианта материалов по ОВОС, о дате и месте проведения общественных слушаний. Представление предварительного варианта материалов ОВОС – ноябрь 2020г. Сбор замечаний, предложений и комментариев на предварительный вариант материалов по ОВОС - ноябрь 2020 г.-декабрь 2020 г. Проведение общественных слушаний по материалам ОВОС проекта – декабрь 2020 г. Подготовка окончательного варианта материалов ОВОС с учетом результатов общественных обсуждений январь 2021 г. Дополнительное информирование участников процесса ОВОС может осуществляться путем размещения сведений в сети Интернет и иными способами, обеспечивающими распространение и доступ к информации. |